Cubo

Saunové topidlo pro domácí a veřejné sauny.

Umístění na podlaze.

Saunové topidlo pro Finskou (suchou) saunu. Skladný tvar a kubistický design. Díky ploché zadní stěně je Cubo ideální pro instalaci před skleněnými panely. Velký koš na kameny je umístěný nad topnými spirálami a umožňuje snadnou údržbu a průchod vzduchu.

Vaše výhody:

• Pevná, dlouho trvanlivá konstrukce.

• Optimální poměr mezi množstvím kamenů a prouděním vzduchu pro rychlé vyhřátí a dobrou infuzi vody.

• Povrch odolný poškrábání s antracitovým perlovým designem.

• Snadná instalace a údržba, koš na kameny nad topným systémem.

• Kompaktní velikost – hloubka pouze 38,5 cm

• Vyrobeno v německé kvalitě firmou EOS

Specifikace:

Vnější obal:		 	antracitový perlový povrch, odolný 					proti poškrábání

Horní plocha:			kartáčovaná ocel

Zadní stěna:			leštěná nerezová ocel

Koš na kameny:		nerezová ocel nad topným 						systémem

Krabicová svorkovnice:	nerezová ocel, zahloubená v zadní stěně

Příkon:				7,5/ 9.0 a 12kW

Napájení: 			400V 3N AC 50 Hz

Rozměry (v x š x h): 		720 x 400 x 385 mm

Kameny:			25 kg je v dodávce

Instalace: 			stojací

Připojení						                                       Minimální mezery

Vhodné ovládání					  Náhradní topné díly

Pro příkon 12 a15 kW je třeba Emotec L09R

Technická specifikace

příkon              napájení          kabel síť         kabel panel    kabel síť - LSG     kabel LSG     kabel panel        (kabely Cu)

- panel            - topidlo        výkonový modul    - topidlo        - výk. modul

č.pol.       příkon       napájení      pojistka       pojistka     rozměry      sauna       přisávání    hmotnost     kameny        výk.   		                       ovl.  panel  LSG.modul                                      vzduchu                                           modul