Návod k instalaci a obsluze   sprchového koutu s vodopádem

1. Pro úplnost zkontrolujte rozsah dodávky:

1 x vědro 29 litrů

1 x závěsné zařízení z nerezové oceli (2dílné)

1 x osa otáčení z nerezové trubky

1 x tažné lano z PES, asi 2 metry dlouhé

1x  plovákový ventil s gumovými těsněními a   plastovou maticí

1 x reduktor 1/2 "-3/8" (v krabici s plovoucím ventilem)

2 x pružinové zátky z nerezové oceli (v krabici s plovákovým ventilem)

2 x rozpěrky a 2 plastové koncovky (v krabici s 						    plovákovým ventilem)

1 x vrtací šablona na papíře

2. Montáž

 Nýtovací bod ocelových pásů na dřevěném kbelíku musí být během montáže vzadu (tažné lano naopak).

 Plnící ventil lze volitelně namontovat vlevo vzadu nebo vzadu vpravo.

 Rozbalte plnicí ventil. Navlečte přiložené gumové těsnění na mosazný závit.

 Závit plnicího ventilu zasuňte zevnitř otvorem, nasaďte druhý těsnicí kroužek a pomocí

redukčního kusu nebo plastové matice zvenčí upevněte.

Při použití redukčního kusu utěsněte závit konopím nebo teflonovou páskou.

 Úroveň plnění lze nastavit výškovým nastavením plováku v rozsahu od cca 5,5 do 14,5 litrů. Doporučuje se nejprve nastavit plovák na střední výšku.

 Zatlačte konce lana předními otvory zvenku a zevnitř je zajistěte pomocí jednoduchých uzlů na obou koncích. V případě potřeby lze lano zkrátit. Nové řezy potřebují tepelně svařit, aby nedošlo k roztržení.

 Nejprve připevněte závěsné zařízení na stěnu nebo strop bez vědra.

POZOR: Zkontrolujte, zda nosnost konstrukce stěny nebo stropu je dostatečná.

Lehké konstrukce nejsou vhodné.

 Montáž musí být provedena při montáži na stěnu s minimální vzdáleností přibližně 20 cm mezi horní hranou a stropem (obr.).

 Upevnění pomocí 6 šroubů Ø 10 mm - 12 mm a v případě potřeby s vhodnými hmoždinkami / stěnovou kotvou nebo, pokud je to možné, s průchozími šrouby.

Poloha a vzdálenosti šroubů / hmoždinek: viz vrtací šablona.

Spojovací prvky musí být schváleny stavebními úřady a odpovídat normě.

Pokud je to nutné, má smysl, aby se zavěšovalo nejprve průchozími šrouby na jedné větší nosné desce nebo dřevěném prkně, která pak je na stěně stabilnější.

 Nasaďte koncové čepičky na konce osy otáčení

 Zavěsit vědro:

o Zasuňte pružinový kolík otvorem v ose rotace.

o Zasuňte otáčivou osu zvenku otvorem zavěšovacího zařízení a vědrem. Držte vědro     	   tak, abyste se mohli podívat do vědra.

o Vložte dvě rozpěrky na osu otáčení tak, aby byly v každém případě mezi vědrem a 	    závěsem.

o Zasuňte druhý pružinový kolík do otvoru rotační osy.

 Připojte přívod vody pomocí pružné hadice.

Vhodné jsou pružné pancéřové hadice (s vnitřním závitem 1/2 "nebo 3/8"), které jsou komerčně dostupné, např. sprchové hadice nebo běžné tlakové hadice. (Doporučené jsou  hadicové trysky, které jsou skloněny dolů o 90 °). Hadice musí být namontována tak, aby byla volná pokud vědro není v činnosti a nedřela se.

 Zapněte přívod vody a proveďte funkční testy.

 Pokud je to nutné, znovu nastavte hladinu na plovoucím ventilu a upravte délku tažného lana.

3. Provoz, údržba a péče

Dodržujte příslušné místně platné technické pokyny a hygienické požadavky na provoz studené vody. Stanovte si vlastní podmínky provozu.

Mimo jiné dodržujte následující opatření:

 Vědro musí být vyprázdněno alespoň jednou denně, vyčištěno společně se všemi jeho částmi a před zahájením provozu znovu naplněno.

 Doporučujeme vyprázdnit kbelík po max. 12ti hodinovém stavu naplnění na dobu cca 12 hodin, aby se zamezilo stoupající vlhkosti dřeva.

 Teplota plnicí vody nesmí překročit teplotu pitné vody.

 Musí být zajištěna sterilita (v případě nutnosti dezinfekce) vody.

 Celkový stav sprchového vědra je třeba pravidelně (při každodenním čištění) kontrolovat.

Kontrolujte poškození a opotřebení, zejména tyto body:

o neporušené hygienické těsnění bez poškrábání nebo odbarvení (může být nutné 	    znovu utěsnit)

o pevné ocelové pásy s neporušenými pevnými nýty na dřevěném kbelíku

o správně a bezpečně zasunuté pružinové zátky v ose rotace

o žádné opotřebení otvorů pro rotační osu ve vědru nebo závěsu

o správně usazené upevňovací šrouby na závěsu

o pevné dno v dřevěném vědru

o žádné jiné změny týkající se bezpečnosti ve srovnání s původním stavem

 Při venkovním zavěšení musí být vnější plocha vědra ošetřována podle stupně povětrnostních vlivů a frekvence užívání (přibližně jednou za rok).

Doporučujeme místně dostupné glazury pro ochranu dřeva a kovu proti povětrnostním vlivům.

!! Případná likvidace zařízení se řídí místně příslušnými pravidly Nevhazujte zařízení do běžného komunálního odpadu.