Sunsky 400

Návod na montáž a provoz

Vážený zákazníku,

nákupem opalovacího systému Dr. KERN jste si zvolili technicky vysoce výkonné zařízení. V naší výrobě zaměstnanci vynaložili veškeré úsilí na zajištění výroby spolehlivého, bezproblémového systému Dr. KERN.

Existuje mnoho, co můžete udělat abyste ještě zvýšili  svoji spokojenost a prodloužili životnost vašeho opalovacího systému. Prosím, přečtěte si uživatelskou příručku pečlivě a nainstalujte zařízení v souladu s pokyny pro instalací. Správná instalace je nezbytná pro bezchybný provoz a výkon opalovacího systému.

Zajímavá fakta o opalování

Přírodní paprsky slunce dávají teplo, viditelné světelné a ultrafialové světlo. S ohledem na jejich účinek na pokožce je UV spektrum rozděleno  do segmentů UV-A, UV-B a UV-C.

Delší UV-A vlny jsou jemné pro kůži, dokonce i ve vyšších koncentracích a opálují pigmenty těsně pod povrchem kůže. Světlo v rozsahu UV-B je to, co iniciuje vytváření pigmentu, ale může také způsobit „úžeh pokožky“. Atmosféra nás chrání proti UV-C paprskům, které v důsledku toho nedosahují zemského povrchu.

Filtrování UV-B paprsků téměř úplně a účinně eliminuje spáleniny. Ale produkce melaninu by pak nebyla stimulována. Tato látka je převedena na pigment v buňkách na  povrchu kůže, která následně ztmavne pod vlivem UV-A světla, což způsobuje opálení kůže.

Čisté a jemné UV-A světlo slunce velmi pomalu způsobuje opálení. Pouze při vyšší intenzitě

než je přirozené sluneční světlo je UV-A schopno rychleji opalovat pokožku takzvaná přímá pigmentace pigmentů již v kůži dříve přítomných.

S opalovací jednotkou je možné získat přímo eudemické opálení. Základní opatření, které je třeba dodržovat, je pozorovat při použití jakéhokoli takového zařízení jeho vliv na opálení a možné nadměrné reakce kůže. Vezměte v úvahu následující rady.

Důležité poznámky

Přečtěte si pozorně pokyny.

• UV záření může způsobit poškození oči a kůže jako je stárnutí pokožky a případně rakovinu kůže. Některé léky a kosmetika mohou zvýšit citlivost.

• Osoby, které nepoužívají solárium, zvláště děti by neměly být přítomny v blízkost, když je v dosahu činnosti.

Aplikace UV nesmí používát:

• osoby mladší 18 let;

• osoby, které mají tendenci k pihám,

• osoby s přirozenou bledostí nebo začervenalostí kůže,

• osoby trpící spálením sluncem,

• osoby s abnormálními změnami barvy kůže nebo nemocí,

• osoby s více než 16 mateřskými znaménky (o průměru 2 mm nebo větší) na těle,

• osoby s atypickými znaménky (za atypická znaménka jsou považovány asymetrické tvary, znaménka o průměru větším než 5 mm s různou pigmentací a abnormální linií; v případě pochybností vyhledejte lékařské poradenství),

• osoby, které se vůbec nemohou opalovat nebo nejsou schopné opálení bez spálení kůže při pobytu na slunci,

• osoby, které se při exponování na slunci lehce spálí,

• osoby, které opakovaně zažily těžké spálení během dětství,

• osoby trpící teď nebo dříve trpíci rakovinou kůže nebo mají predispozici k rakovině kůže,

• osoby s dalšími příbuznými nemocemi rakovině kůže,

• osoby s poruchami způsobenými zvýšenou citlivostí na světlo a procházející léčbou takových poruch,

• osoby s podávanou medikací, která zvyšuje nebo může zvýšit citlivost na světlo

Expozice by neměla překročit hodnotu osoby minimální erythemální dávky (MED). Pokud je erytém (zčervenání kůže) po jakákoli expozice, další expozice by neměla být nastoupena. Po jednom týdnu by mohly být expozice obnoveny podle plánu opalování.

V případě, že se po prvním opalování projeví do 48 hodin sekundární účinky, jako je svědění,  kontaktujte prosím Vašeho lékaře před dalším opalováním.

Pro obecné rady týkající se doporučené vzdálenosti od UV světelného zdroje, naleznete v kapitole "Zvláštní odkazy".

Pro všeobecné rady týkající se doporučené časy a harmonogram opalování viz kapitola "Opalování plán".

=================================================================

Opalovací jednotka musí být připojena v souladu s technickými údaji. Pevné připojení smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář (montér).

V případě výměny nebo nového připojení kabelu použijte pouze schválené komponenty.

Upozornění

• Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby bez fyzického, smyslového nebo mentálního postižení nebo kteří mají dostatečné zkušenosti a znalosti a dostali dostatečné množství pokynů pro bezpečné používání zařízení. Děti si se zařízením nemohou hrát. Děti nesmí provádět čistění nebo jakoukoli údržbu.

• Děti si neuvědomují nebezpečí, které se může vyskytnout při provozování elektrického spotřebiče. Děti proto nesmí nikdy ovládat zařízení bez dozoru.

• Nepoužívejte přístroj v koupelnách, vlhkých místnostech nebo v blízkosti bazénů.

• Je třeba nainstalovat opalovací systém v suchém prostředí a bez vystavení účinkům odstřikující vody nebo vlhkosti.

• Při instalaci IR záření se ujistěte, že strop má dostatečnou nosnost (min 70 kg). Je-li nosnost nižší, strop musí být zesílen a instalatér musí mít k dispozici příslušnou dokumentaci.

• Relativní vzdušná vlhkost 70% stejně jako pokojová teplota od 15 ° C do 28 ° C nesmí být překročena. Vyšší pokojová teplota znamená zvýšení teploty povrchu na lavici a pod baldachýnem.

• Nezapínejte přístroj v žádném prostředí kde mohou existovat výbušné výpary.

Opravy zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

VÝSTRAHA

Otvory pro nasávání vzduchu a výfukové otvory na ventilátorech nesmí být zablokovány nebo zakryty, protože systém se může jinak přehřát.

V případě selhání ventilátoru, což vede k neobvyklému ohřevu solária, zařízení okamžitě vypněte.

Speciální materiály, které v případě světla ztrácejí své vlastnosti (například malby), by  neměly být příliš dlouho v osvícení UV světlem.

Je možné, že při nové instalaci budou lampy blikat (kmitat). To nemá vliv na opalovací výkon.

Malé zčernání lamp může být viditelné na konci životnosti svítilen. To nemá vliv na funkci opalovacího zařízení nebo délku života lamp.

VÝSTRAHA

UV lampy je v případě nutnosti vyměnit za takové, které jsou uvedeny na nálepce opalovací jednotky.

Pozor: Výměnu může provádět pouze autorizovaný technik.

Toto opalovací zařízení není určeno pro komerční využití pro lékařské účely.

Akrylové kryty nejsou vhodné pro čistění některými druhy kosmetiky a čistění akrylových desek pomocí nevhodných chemických produktů.

Opravy opalovacího systému mohou být provedeny od místního certifikovaného elektrikáře nebo pracovníky zákaznického servisu.

NEBEZPEČÍ

Vždy odpojte systém od sítě při provádění práce na zařízení (údržba, výměna komponentů nebo čištění).

Informace o opalovacích procedurách

• Sledujte doporučení specifikovaná pro dobu opalování, intervaly ozařování a vzdálenosti od zářiče.

• Při použití UV zařízení pro soukromé použití, lidé, zejména děti, kteří zařízení nepoužívají, nesmí být za provozu přítomni v daném místě.

• Nepoužívejte systém, pokud je ovládání časovačem vadné, jednotka je poškozená nebo je ochranné sklo rozbité nebo chybí.

• Působení ultrafialového záření (záření) ze slunce nebo z UV zařízení může vést k nevratnému poškození kůže nebo očí. Tyto biologické účinky závisí na druh a množství působení (záření), stejně jako na citlivosti kůže jedince.

• Kůže může vykazovat spáleniny po nadměrném opalování. Příliš časté opakování procedur

v soláriu se slunečním zářením nebo UV zařízením, může vést k předčasnému stárnutí kůže stejně jako zvýšení rizika vzniku kožních nádorů. Riziko se zvýší se zvyšujícím se UV opalováním.

• Bez použití ochranných brýlí mohou oči na povrchu napuchnout a v některých případech může nadměrné ozáření UV zářením poškodit sítnici. Mnoho opakovaných opalování může vést k tvorba šedého zákalu.

• V případě zvláštní citlivosti nebo alergie na ultrafialové záření se doporučuje konzultovat lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Vždy používejte přiložené ochranné brýle. Kontaktní čočky a sluneční brýle nejsou alternativy pro ochranu očí.

• Odstraňte kosmetické krémy a emulze z pokožky před opalováním a nepoužívejte žádný typ opalovacího krému nebo výrobky, které urychlují opalování.

• Některé zdravotní stavy nebo sekundární účinky léků může UV záření aktivovat.  V případě pochybnosti případné účinky konzultujte se svým lékařem.ě pochybností.

• Vždy ponechejte přestávku dva dny mezi prvním a druhým opalováním.

• Neprovádějte slunění tentýž den.

• Pokud se na pokožce zobrazí, otoky, vředy, pigmentové skvrny nebo mateřské znaménko, navštivte svého lékaře.

• Chraňte citlivé části pokožky, například jizvy, tetování a genitálie proti záření.

Plán opalování

Pomocí dat, které koordinují typy pleti (viz tabulka níže) se zdrojem záření stanovte opalovací plán pro váš opalovací systém v v souladu s doporučeními (v Německu DIN 5050 a EN 60-335-2-27).

Tento plán mějte u opalovací jednotky vždy k dispozici jako samolepicí štítek nebo jej doprovází umístěte na dobře viditelné místo.

Pokud není k dispozici, obraťte se na výrobce.

Po opalování

Po ukončení procedury se doporučuje aplikovat hydratační krém na kůži pro její čerstvý vzhled.

Typy kůže

Typ	Popis				Označení	Reakce na slunce		Pobyt

Spálení           Opálení

I	Kůže: nápadně bledá

Letní vyrážka: hojná		keltský typ          velmi těžké,         žádné, zrudnutí	5-10 minut

Vlasy: načervenalé		    (2%)	              bolestivé             po 1-2 dnech

Oči: modré, zelené, šedé					           bledší, kůže

Bradavky. velmi bledé					           se odlupuje

II	Kůže: trochu tmavší než I

Letní vyrážka: zřídka		světlá pokožka	 těžké,	           žádné		10-20 minut

Vlasy: blond až hnědé		 evropský typ       bolestivé            kůže se odlupuje

Oči: modré, zelené, šedé		      (12%)

Bradavky: bledé

III	Kůže: svělá až hnědá, čerstvá

Letní vyrážka: žádná		tmavá pokožka	   řídce	          průměrné		20-30 minut

Vlasy:tmavě blond, hnědé	  	   evropský typ        střední

Oči: šedé, hnědé			       (78%)

Bradavky: tmavší

IV	Kůže: světle hnědá, olivová

Letní vyrážka: žádná		 středomořský typ	     žádný	          rychlé a		40 minut

Vlasy: tmavě hnědé		           (8%)		          hluboké

Oči: tmavé

Bradavky: tmavé

___________________________________________________________________________

Osobám s kůží typu I není dovoleno používat opalovací zařízení bez předchozí konzultace s odborným lékařem.

Čas opalování

(maximálně 2x týdně ozařování)

v tabulce:  světlá kůže *  střední kůže *  tmavá kůže

II                    III                   IV

Počet dnů ozařování v roce:

Světlá – 60 dnů

Střední – 43 dnů

Tmavá – 33 dnů

Upozornění

Doporučená vzdálenost cca. 140 cm.

Dejte pozor na to, že při použití plastového lehátka může časem dojít k jeho deformaci v důsledku dlouhého vlivu vysoké teploty v okolí.

Opalovací čas s vysokotlakými lampami by u pokožky typu II neměl přesáhnout 91 min.

Používejte ochranné pomůcky pro oči.

Montáž bočních krytů

Boční kryty jsou přibaleny.

Na čele jsou 3 úhelníky s spínátkem (úchytem).

Přišroubujte boční kryty 2 šrouby.

Zatlačte kryty na úchyty.

Elektrické připojení

Konektor napájení    Konektor mincovníku              Zapojte přiložený napájecí konektor

Připojte kabel do zdroje 230V.

Začínáme

Zařízení lze řídit externím ovládáním nebo mincovníkem

Pro ovládání externím panelem se řiďte popisem  pro „SUNTEC“

Připojení mincovníku je zobrazeno na schéma.

Údržba a servis

Před započetím údržby nebo servisních prací odpojte vždy zařízení od zdroje proudu.

K čištění použijte hadřík. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky. Pokud je to nutné použijte mýdlo.

Vysokotlaké lampy v zařízení mají dlouhou životnost. Pokud by došlo ke snížení intenzity záření, je žádoucí lampy vyměnit.

Při výměně lampy je třeba odstranit akrylovou desku.

Uvolněte bezpečnostní šrouby na rámu.

Zatáhněte desku od magnetu a můžete ji otočit dolů..

Pokračujte odšroubováním dvou upevňovacích příchytek na filtrační patroně.

Ujistěte se, že těmito pracemi nedojde k poškrábání kotouče filtru nebo jeho poškození.  Zařízení se nesmí používat nikdy s poškrábanými nebo poškozenými filtrovacími kotouči.

Výměna vysokotlaké lampy

Lampa může být vytažena a vyměněna za novou.

Výměna filtru

Vadný filtrační kotouč lze vyjmout z filtrační kazety a vyměněn za nový.

Věnujte zvýšenou pozornost správnému zpětnému sestavení zařízení.

Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Dbejte na to, aby na zářiče a ovládání nepronikla vlhkost.

Poruchy

1 – Celé zařízení nepracuje.		Zkontrolujte jistič.

Zkontrolujte napájení.

2 – Vysokotlaká lampa nepracuje	Zkontrolujte ochranu proti přehřátí.

nebo vypíná			Zkontrolujte chlazení.

Okolní teplota je příliš vysoká.

Náhradní díly

Používejte pouze originální náhradní díly dodavatele zařízení. Opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Konzultujte svého dodavatele.

Ventilátor:      Code-No: 20012588

Technické údaje

Napájení		230V AC 50 Hz		Hmotnost		cca 65 kg

Příkon			2400W				Zářič typ:		UV 500W

Jistič			1x 16A			Filtr typ:		Uvisol Plus Spiegel

Rozměry		210 x 65 x 28,5 cm

Schéma zapojení

!! Případná likvidace zařízení se řídí místně příslušnými pravidly pro likvidaci elektroodpadu. Nevhazujte žádné části zařízení do běžného komunálního odpadu.